核磁仪器操作中易发生危险或故障的注意事项

- 实验前必须确保开启空压机组和空气阀门，仪器内气体正常。

- 放置样品前确保腔体内没有样品，腔体内的气体打开，否则样品管会发生破裂，污染腔体。

- 样品管不能有破损，样品管高度大约为17-20cm之间，管内配制的样品的高度不得低于3.5cm，

- 样品管放置腔体内之前必须插入转子中，其插入的深度必须用量规量好。

- 进样之前必须用绸布将样品管外壁搽干净，不然会污染腔体。

- 实验时必须按照培训时的操作规程，不得随意更改实验的重要参数。

- 严禁随意拆卸仪器各部分的连接线。

- 严禁在仪器设备上使用外来U盘和光盘，所有测试数据均存放在电脑桌面上指定文件夹内，实验结束后会自动传输到相应的网站可以自行下载。

- 实验结束后不需要关闭仪器以及气动单元。