扫描探针显微镜操作中易发生危险或故障的注意事项

- 开机顺序必须是先开电脑，打开软件操作界面后，再打开仪器控制器开关。

- 关机顺序必须是先关仪器控制器开关，再关闭电脑。

- Holder必须稳拿稳放，防止脱落损坏。

- 样品厚度不得超过1 mm，大小不得超过8(8 mm，且必须置于样品台正中央。

- 若样品在更换样品或者放置holder过程中掉入扫描器中，必须停止任何操作，通知老师前来处理。王邵雷，13916892050。

- 各调节旋钮不可用力过度，只能微力调节。

- 样品放入后，在加上holder之前，应确保针尖与样品之间有一定距离，否则会损伤针尖、holder和扫描器。

- 样品中不得含有液体及腐蚀性气体。

- 仪器使用过程中，除了可以拆装样品、holder和针尖外，其余部件不得拆装。

- 为防止电脑中毒，严禁在仪器设备上使用外来U盘和光盘，所有测试数据均在实验结束后由相关负责教师通过email发送。